РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период  до 2028 года

Принято Собранием депутатов

Камышевского сельского поселения                                 16  марта  2015 года

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, Собрание депутатов Камышевского сельского поселения третьего созыва решило:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории

Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период до 2028 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

- Решение Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от

13 ноября 2013 года № 41 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период  до 2028 года признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Камышевского

сельского поселения                                                       В.Е.Канатова

х. Камышевка

16.03.2015 года

№  80

Приложение 1

к Решению Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 16.03.2015 г. № 80

| Состав проекта |
| --- |
| 1 | Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Камышевского сельского поселения |
| 2 | Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |
| 3 | Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды |
| 4 | Раздел 4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения |
| 5 | Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
| 6 | Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения |
| 7 | Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Камышевского сельского поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Камышевского сельского поселения

     1.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

     1.3 Описание технологических зон водоснабжения

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

     1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

1.4.3.описание состояния и функционирования существующих насосных  станций

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении

1.5.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

3.1.1Территориальный водный баланс

3.1.2 Структурный баланс реализации воды по группам

3.1.3. Фактическом водопотребление населения

3.1.4 Описание существующей системы  учета воды

3.1.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

3.2.1. Фактическое и ожидаемое потребление воды

3.2.2 .Описание территориальной  структуры потребления воды

3.2.3. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.2.4. Сведения о фактических и планируемых потерях  воды

3.2.5. Перспективные балансы

3.2.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

3.2.7. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

4. Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;
    4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

4.5.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

7. Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
7.2. Повышение показателей  качества воды
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов

Общие положения

Схема водоснабжения    Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- График разработки и утверждения схем  водоснабжения, утвержденный Главой  Камышевского сельского поселении.

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения , повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Камышевском сельском поселении Орловского района Ростовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения , затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения .

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Камышевского сельского поселения Орловского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения ,срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.Технико-экономическое  состояние централизованных систем  водоснабжения Камышевского сельского поселения

На сегодняшний день централизованная система водоснабжения в Камышевском сельском поселении имеется в х.Камышевка, х.Таловый, х.Тарасов, х.Чернозубов. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Камышевка используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Таловый, х.Тарасов, х.Чернозубов используется подземные источники: шахтные колодец и две артезианские скважины. Вода из отдельно стоящего шахтного колодца и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть населенных пунктов.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Камышевском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ». Фактическое водопотребление Камышевского сельского поселения составляет 360 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Камышевского сельского поселения составляет 13,8 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа, материала трубопроводов и протяженности в разрезе населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Камышевского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность (км) | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Камышевка | 9,2 |  |  |  |
| 1.1 | ул. Мира | 1.95 | 100 | полиэтилен |  |
| 1.2 | ул. Школьная | 1,95 | 100 | чугун | 90 |
| 1.3 | ул. А.Муравина ул. А.Муравина ул. А.Муравина | 0,5 0.5 0.7 | 200 100 100 | асбест чугун асбест | 90 90 90 |
| 1.4 | ул. Лесная | 0,82 | 100 | асбест | 90 |
| 1.5 | ул. Молодежная ул. Мололежная | 0,08 0,3 | 150 100 | сталь полиэтилен | 90 90 |
| 1.6 | пер. Социалистический | 0,45 | 100 | асбест | 90 |
| 1.7 | пер.Советский | 0,48 | 100 | асбест | 90 |
| 1.8 | пер. Садовый | 1,02 | 100 | асбест | 90 |
| 1.9 | пер.Северный пер.Северный | 0.2 0,25 | 100 100 | асбест чугун | 90 90 |
| 2 | х.Таловый | 1,2 | 100 | асбест | 95 |
| 3 | х.Тарасов | 1,5 | 100 | сталь | 90 |
| 4 | х.Чернозубов | 1,9 | 100 | полиэтилен | 95 |
| Итого: | 13,8 |  |  |  |

Водоснабжение потребителей х.Камышевка осуществляется из поверхностного водозабора, расположенного в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Водозаборные сооружения размещены вблизи площадки очистных сооружении водопровода, проектная мощность которых составляет 9,6 т.м3/сутки. Пройдя необходимую очистку, вода по групповому водоводу поступает в х.Камышевка, а также в ряд других населенных пунктов. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 9,2 км. По материалу водопроводные трубы делятся на: асбестовые трубы d=150-100mm – 6,12 км; полиэтиленовые трубы d=100mm – 2,25 км, чугунные трубы d=100mm – 0,75 км, стальные трубы d=150mm – 0,08 км. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Таловый осуществляется из шахтного колодца расположенного в западной части хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,2 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Тарасов осуществляется из артезианской скважины расположенной в 3 км по направлению на запад от западной окраины хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,5 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

Водоснабжение х.Чернозубов осуществляется из артезианской скважины расположенной в 1 км по направлению на север от северной окраины хутора. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 1,9 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из полиэтиленовых труб d=100mm. Износ водопроводных сетей составляет более 90%.

В х.Новоегорлыкский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего, для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из придомовых колодцев, индивидуальных скважин, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом, забор воды осуществляется из водопроводной сети п.Волочаевский Волочаевского сельского поселения.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения существует только в  х. Камышевка, в остальных населённых пунктах питьевое водоснабжение предусматривается из шахтных колодцев.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 25-30 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей Камышевском сельского поселения достигает 90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

В связи со сложившейся ситуацией в поселении, необходимо в ближайшее время рассмотреть и решить проблему централизованного водоснабжения населения Камышевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для этого необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов, водонапорных сооружений и строительству дополнительных водозаборов в населенных пунктах Камышевского сельского поселения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Камышевского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Главной целью должно стать обеспечение населения Камышевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо строительство собственных водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Камышевского сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

3.Баланс  водоснабжения и потребления  питьевой, технической воды

В качестве основного источника водоснабжения х.Камышевка для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимается поверхностный водозабор в комплексе с водоочистными сооружениями, расположенный в Камышевском сельском поселении, который используются и в настоящее время. При расчёте потребности воды на расчетный срок для Камышевского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 13.1.2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,576 | 180 | 312 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,576 | 50 | 78,8 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 46,8 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 31,2 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 31,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 608 |

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 608 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 13.1.2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2030г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,552 | 210 | 359 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,552 | 50 | 77,6 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 53,8 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 35,9 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 35,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 670,2 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 670,2 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, и для полива зеленых насаждений, возможно, использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход, возможно, принять в размере 592,6 м³/сутки.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Камышевском сельском поселении – ГУП РО «УРСВ».

4. Предложения  по строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных  систем  водоснабжения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Камышевского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Главной целью должно стать обеспечение населения Камышевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо строительство собственных водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Камышевского сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 90-95%, в результате чего часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 11,85 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Камышевском сельском поселении.

| Наименование населенного пункта, улицы | Протяженность(км) | Диаметр трубы | Материал | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Камышевка | 9,2 |  |  |  |
| ул. Мира | 1,95 | 100 | полиэтилен | 10 |
| ул.Школьная | 1,95 | 100 | чугун | 90 |
| ул. А.Муравина. ул.А .Муравина ул.А.Муравина | 0,5 0,5 0,7 | 200 100 100 | асбест чугун асбест | 90 90 90 |
| ул. Лесная | 0,82 | 100 | асбест | 90 |
| ул.Молодежная ул. Молодежная | 0,08 0,3 | 150 100 | сталь полиэтилен | 90 90 |
| пер. Социалистический | 0,45 | 100 | асбест | 90 |
| пер.Советский | 0,48 | 100 | асбест | 90 |
| пер. Садовый | 1,02 | 100 | асбест | 90 |
| пер. Северный пер.Северный | 0,2 0,25 | 100 100 | асбест чугун | 90 90 |
| х. Таловый | 1,2 | 100 | асбест | 95 |
| х.Тарасов | 1,5 | 100 | сталь | 90 |
| х.Чернозубов | 1,9 | 100 | полиэтилен | 95 |
|  | 13,8 |  |  |  |

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Для обеспечения существующей, проектируемой и перспективной застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Камышевка по улицам: Молодежная, Лесная, пер.Садовый общей протяженность 3,92 км.

Для обеспечения централизованным водоснабжением х.Новоегорлыкский проектом генерального плана предлагается выполнить строительство водовода-отвода протяженностью около 7,1 км от группового водовода, идущего от водоочистных сооружений, расположенных в Камышевском сельском поселении до х.Камышевка, а также предлагается выполнить строительство около 1,06 км разводящих водопроводных сетей расчетного диаметра по территории существующей застройки.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации   объектов  централизованных  систем  водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с «Инструкцией» о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации (РДС-3-201-93) в Генеральном плане поселения  предлагаются мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

_       планировочные мероприятия;

_       охрана воздушного бассейна, санитарно-защитные зоны;

_       охрана водного бассейна;

_       охрана почв и растительности;

_       санитарная очистка территории и утилизация отходов;

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на охватываемой генеральным планом территории сводятся, в основном, к следующему:

- функциональное зонирование территории поселения, где выделяются селитебная, промышленная и коммунально-складская зоны.

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих сельскохозяйственных предприятий и коммунально-складских зон.

- развитие системы зеленых насаждений.

- благоустройство прибрежных территорий.

- обязательное озеленение улиц с интенсивным движением транспорта.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство ,реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

Мероприятия включенные в техническое задание на разработку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение по Камышевскому  сельскому поселению на период 2015-2017г.:

– реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- замена водопроводных сетей по ул. Мира от дома  №106 до дома122  протяженностью 300 м.

- замена водопроводных сетей в х. Тарасов протяженностью  300м.

- замена водопроводных сетей в х. Чернозубов протяженностью  150м.

Затраты необходимые для реализации Программ ,обеспечиваются за счет средств федерального и местного бюджета

| Мероприятия программы | Сметная стоимость | Бюджет, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный |  |
| 2013 год |
| Камышевское сельское поселение | 32.061 | 0 |  |
| 1. Корректировка проектно – сметной документации на окончание реконструкции фильтров №№5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 2.400 | 0 |  |
| 2. Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 2.328 | 0 |  |
| 3. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 4. Реконструкция хлораторной с переходом на гидролизный способ обеззараживания воды на очистных сооружениях х. Камышевка | 4.400 | 0 |  |
| 5. Реконструкция водозабора и насосной станции первого подъема очистных сооружений х. Камышевка Орловского района | 10.000 | 0 |  |
| 2014 год |
| Камышевское сельское поселение | 26.518 | 0 |  |
| 1. Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 2.328 | 0 |  |
| 2. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 3. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 4. Реконструкция хлораторной с переходом на гидролизный способ обеззараживания воды на очистных сооружениях х. Камышевка | 4.400 | 0 |  |
| 2015 год |
| Камышевское сельское поселение | 26.518 | 0 |  |
| 1. Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 2.328 | 0 |  |
| 2. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 3. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 4. Реконструкция хлораторной с переходом на гидролизный способ обеззараживания воды на очистных сооружениях х. Камышевка | 4.400 | 0 |  |
| Камышевское сельское поселение | 22.118 | 0 |  |
| 1. Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 2.328 | 0 |  |
| 2. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 3. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 2017 год |
| Камышевское сельское поселение | 19.790 | 0 |  |
| 1. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 2. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 2018 год |
| Камышевское сельское поселение | 19.790 | 0 |  |
| 1. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 2. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 2019 год |
| Камышевское сельское поселение | 19.790 | 0 |  |
| 1. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 2. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 2020 год |
| Камышевское сельское поселение | 19.790 | 0 |  |
| 1. Окончание реконструкции фильтров №№ 5,6,7,8 на очистных сооружениях х. Камышевка Орловского района | 6.857 | 0 |  |
| 2. Реконструкция фильтров №№ 1,2,3,4 х. Камышевка Орловского района | 12.933 | 0 |  |
| 1. Реконструкция водопровода от очистных сооружений до Всероссийского санатория «Маныч» – 32,5 км и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от НС – 3 (от п. Волочаевский до х. Львов) с подключением к первому групповому водопроводу поселков и хуторов: Волочаевское сельское поселение п. п: Правобережный, Рунный, Стрепетов, Чабрецы; Камышевское сельское поселение х. х.: Таловый, Тарасов, Чернозубов; Курганенское сельское поселение х. Верхневодяной; Пролетарское сельское поселение х. х.: Пролетарский, Львов, Николаевский, Черкесский Орловского района – 66,0 км . из них без разводящих водопроводных сетей п.п.: Правобережный, Рунный, Стрепетов, Чабрецы, х. Николаевский. | 32.967 | 0 |  |

7. Целевые  показатели развития централизованной системы водоснабжения

Реализация мероприятий ,предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов ,окажет позитивное влияние на значение целевых показателей . Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение .

Модернизация насосных станций

Постоянный контроль качества воды

Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения

Соблюдения поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружения и сетей

При проектировании ,строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов ,не склонных к коррозии

Для повышения эффективности и использования ресурсов :

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода ;

- использование современных систем трубопровода и арматуры исключающих потери воды из системы.

# Footnotes

Осуществляется в весенне-летний период.